Elementi strujnog kruga su : -Izvor -Vodič -Sklopka -Žarulja (trošilo).

Strujnim krugom teče struja onda kada su svi dijelovi strujnog kruga međusobno povezani.

Vanjski dio strujnog kruga je vod koji spaja različita trošila s izvorom, a unutrašnji dio strujnog kruga je unutar izvora.

U vanjskom dijelu strujnog kruga struja ima smer + pol prema –pol.

U unutrašnjem dijelu strujnog kruga sruja ima smjer –pol prema +pol.

Vodiči su tvari koji provode el. struju.

Izolatori su tvari koji ne provode el. struju.

Elektroliti su otopine soli, kiselina I lužina koje u vodi provode el. struju.

U nekim napravama se el. energija pretvara u toplinu I svjetlost (Žarulja, osigurač, grijalica, razna rasvjetna tijela).

Prvu žarulju napravio je Thomas Edison.

Žarna nit sijalice mora imati veliki otpot I visoko talište.

Žarulja s vremenom pregori jer se smanjuje masa I isparava.

Rasvjetna tijela su neonska svjetla, flourescentna svjetla, živina svjetla.

Žarne niti su najčešće građene os volframa osija I tantala.

Vodič kojim teče struja ponaša se kao magnet.

Polovi ovise o smjeru struje.

Elektromagnet je zavojnica (traje dok njome teče struja) pojačano željeznom jezgrom (meko željezo).

Otkrio ga je Hans Christian Oersted.

Magnetska indukcija je pobuđivalje magnetskih svojstava u nekom materijalu.

Mjerna jedinica magnetske indukcije je tesla – T.

Magnetsko polje je prostor u kojem djeluje magnetska sila.

Ampermetar je naprava za mjerenje jakosti struje.Radi na principu magnetske indukcije.

Amper ( A ) je jedinica za mjerenje jakosti struje.

Ampermeter serijski spajamo u strujni krug.

Jakost struje na pojedinim mjestima jednakog strujnog kruga je jednaka.

Paralelnim spajanjem dobijemo razgranati strujni krug.

Zakon grananja: jakost struje prije grananja jednaka je jakosti struje poslije grananja I upravo je jednaka zbroju jakosti struje u pojedinim granama.

Osigurač je najslabije mjesto u strujnom krugu.

Električne naboje možemo dobiti – trenjem, -dodorim, -elektroskopskom indukcijom.

Vrste naboja – pozitivni I negativni.

Istoimeni naboji se odbijaju, a raznoimeni privlače.

Trenjem dovodimo energ. atomima, elektroni se počinju gibati brže, centrifugalna sila postaje veća I elektroni napuštaju atom koji postaje poz. nabijen, a drugi atomi privlače otpuštene elektrone I postaju neg. nabijeni.

Staklo je pozitivno, a plastika neg. nabijeno ( trenje).

Elektroskop – sprava koja utvrđuje da li je neko tijelo elektrizirano.

Elektrostatska indukcija – razdvajanje naboja u polju el. sile.

El. struju čine slobodni elektroni.

# Text boxes

# Žarna nit

# Stakleni štapić

# Stakleni držak

# Valjak s vijkom

# Mjedena pločica